仓库卫生消毒操作要求

1.0目的

确保仓库环境的安全卫生，防止污染事故发生，保证产品的贮存条件符合要求。

2.0适用范围

包装材料库，成品库，原料科，辅料库

3.0职责

3.1各仓库仓管员负责本仓库内的清洗消毒。

3.2 消毒员专员（肖磊）负责消毒剂的配制和使用。

3.3仓库负责人负责责任区清洗消毒的监控。

3.4 质保部负责对清洗消毒过程及效果进行现场检查和检验。

4.0操作程序

4.1 地面消毒

4.1.1地面消毒剂及消毒方式和频次

各仓库清理好环境卫生后用84消毒液（84和水的配置浓度比为1：9）进行拖地，保证每周一次，由各仓库的仓管员负责。

特别注意包材仓库和车间连接处的废弃物存放区域的卫生消毒，该区域要求废弃物处理人员每日进行卫生清理后，用84消毒液进行拖地,包材仓库管理人员负责进行跟进。

4.2仓库熏蒸操作步骤：

4.2.1确保墙壁、地面、等清洁完成，并保持仓库相对较干燥；

4.2.2员工及需要撤出的设备工器具等全部撤离，以确保熏蒸过程中不开关门，也避免在熏蒸期间员工再次进入车间；

4.2.3准备工具、药品：烧杯，酒精灯，酒精架，石棉网，乳酸，水，打火机，防毒面具

4.2.4药品配置及均匀布点：用乳酸1000ml（可根据需要量调整）加等量水，使用酒精灯加热蒸发。 消毒时最适相对湿度60～80%，低于60%效果下降。根据各仓库目前的面积，均匀布点，当乳酸在空气中浓度为0.04mg/m3时，经40s可杀灭绝大多数细菌。浓度低于0.003mg/m3时，杀菌效果降低。根据目前各仓库的面积和高度，测算出目前各仓库的布点和乳酸用量为：包材仓库4个点，成品仓库8个点（一库，二库各4个点）原辅料仓库8个点，每个点使用配置好的乳酸溶液400ML。

4.2.5点燃酒精灯后，关上大门，保持仓库密闭；

4.2.6乳酸熏蒸的时间控制在4-5小时，因为熏蒸时仓库密封，酒精灯有火源，所以在进行熏蒸过程中，各仓库管理员要确保仓库消防安全。

熏蒸完成后将仓库敞开半小时，第二天化验室对空间进行微生物检测，此后员工方可进入正常上班。（为保证检测的及时性，各仓库在进行熏蒸前需要提前一天告知质保部，以方便质保部人员准备检验所需物品及监督）

4.2.7熏蒸后消毒专员负责将所有熏蒸使用的酒精灯，烧杯，试剂等进行整理回收，统一存放到化验室的化学品存放间，下次使用时再领取。

4.2.8 各仓库乳酸熏蒸的频次保证每月进行2次，由仓库消毒专员统筹安排。

4.3注意事项：

4.3.1请注意以上步骤和注意事项；

4.3.2消毒剂应于阴凉、干燥处密封保存。

4.3.3消毒液现用现配，并在有效期内用完。

4.3.4操作人员须做好穿戴整齐、防毒面具等安全防护措施。

4.3.5安全第一，无论任何条件下都要确保安全的情况下操作，不允许一个人单独操作，一定有一个人在门口协助监督，万一有危险情况第一时间可以有效呼救和救援，不允许没有任何防护措施的情况下操作。

4.3.6由于微生物对消毒液可能产生抗药性，所以文件中规定的消毒液不是固定不变的，质保部会根据卫生消毒后的检验结果进行调整。

4.3.7所有消毒工作要有详细记录，包括消毒时间、消毒液浓度、消毒液配制、人员、消毒区域等内容。

5.0记录

《环境卫生记录表》